### 齿轮卷入伤害安全体感设备、机器人伤害安全体感设备、   机械伤害体验设备询比采购公告

### （采购编号:TYXJ2024-3）

我公司需采购齿轮卷入伤害安全体感设备、机器人伤害安全体感设备、机械伤害体验设备3台，现面向社会公开询价采购，欢迎符合要求的单位参与。该公告公示在中国兵器采购电子商务平台——阳光七采https://www.norincogroup-ebuy.com/进行询价采购，并在湖南天雁公司官网公示，欢迎符合要求的单位参与。具体要求如下：

一、资质要求：

1.1响应单位具有独立法人资格，并具有相应的经营范围和良好的商业信誉，企业财务状况良好，响应单位提供三合一企业营业执照复印件。

1.2产品制造商应具有完善的售后服务体系，固定的专业维修工程师和零配件仓库存量并附承诺书。

★1.3如是代理商则需具有厂家出示相关代理资质证明材料。

1.4不能是三无供应商（无实缴资本、无营业场所、无参保人员）

二、售后服务：

维修反应时间在8小时之内，如确有需要,并在24小时内到达设备安装地，并在达到后2日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内做出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。质量保证期不少于一年（时间以终验收合格之日算起）。

三、报价方式与日期：

3.1.请在阳光七采平台报价，发出采购公告文件之日至提交响应文件截止日期，最短不少于7天。报价截止时间2024年02月 5日上午10点00分。请在规定的截止日期前报价。

3.2报名时间及报名资料要求： 响应文件送达截止时间前3天内将承诺书（附件1）、生产厂家授权代理证明（若是代理商请提供）和商务审查表（电联我公司联系人索取）一并签字盖章扫描电子档发送至我司联系人邮箱，纸质版随响应文件一并快递至我公司。以上资料需以原件扫描pdf附件形式上传到阳光七采平台。所有报价单位纸质版的报价文件（资料含技术方案、报价明细、企业营业执照（三证合一）、资质证书、法定代表人授权书等）应在询价结束后3日内邮寄或送至我公司。

3.3联系人：陈先生，电话：13973427676。地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号；单位名称：湖南天雁机械有限责任公司。

四、资料要求：

★4.1三证合一的企业营业执照复印件；

★4.2如是代理商则需具有厂家出示相关代理资质证明材料；

4.3所响应项目所需的所有相关资质；

★4.4法人代表授权书（附法人代表和被授权代表身份证正反面复印件，见附件9）；

★4.5响应书、报价一览表、设备标准配置所含明细的分项报价、备品备件清单、商务、技术偏离表等（见附件2-12）。

★4.6提供设备技术方案（见附件13）。

4.7提供设备的技术特点，并与同行业比较的优缺点。

4.8近3年在中国大陆相同和类似型号设备销售业绩清单，提供用户相关信息（详细的、准确的设备型号、合同对方名称、联系人、联系电话）及相关合同证明文件及终验收报告。

4.9提供最近年度通过会计事务所的财务报表、银行资信证明（见附件10）。

4.10固定的专业维修工程师和零配件仓库存量并附承诺书。

4.11产品质量体系证书

以上所有资料必须加盖鲜章。

五、商务要求：

5.1交货时间：合同生效之日起10天内到达买方现场。

5.2交货地点：湖南天雁机械有限责任公司。

5.3付款方式：预付合同不含税金额30%；终验收合格后，乙方在5日内开具至合同价税合计价全款增值税专用发票，甲方收到发票挂账后次月付至票面金额的90%给乙方。留票面金额的10%作为质量保证金，若设备在质量保证期内无质量问题，则质量保证期满后支付(无息)，否则延期支付或扣除相应费用。

★5.4 响应文件有效期：响应文件自报价截止日起不少于90天。（即阳光七采平台上报价有效期必须是90天以上。）

5.5其它要求：阳光七采平台请报含税价格，并在平台上备注税率，响应文件请报不含税价格。设备卖方负责设备安装、调试的所有费用。响应文件中含主机、辅机、附件及备品备件的清单（包括设备名称、机械和电气件实物型号、数量、型式、规范及生产厂名称、地址、联系方式等）。

六、技术要求标准（见附件14）

七、评审原则：采用综合评审的原则，以综合评分最高者为中选单位。评审采用百分制，满分为100分，由三个部分组成，商务评议（20分）、技术评议（50分）和价格评议（30分）。

| 7.1评分标准 |
| --- |
| 评分项目 | 评分标准 | 结论 |
| 1、符合性检查 | 评审委员会首先对所有响应文件做符合性检查，主要评议各响应单位是否按采购公告的要求提供了所有关键性文件，包括：承诺书及报价表、商务响应文件、技术响应文件、技术方案，法人代表授权书，响应文件有效期等是否满足要求，符合性检查不合格的响应单位将被否决，不得进入后续评议。 | 合格/不合格 |
| 2、商务评议 | 商务评议（其中包括：企业财务证明、产品质量体系证书、付款方式、近两年同型号产品销售业绩、交货期、质量保证期）（20分） （1）企业财务证明（2分）：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（有1分、无0分）、银行资信证明等（有1分、无0分）。 （2）产品质量体系证书（3分）：产品质量体系证书（有3分、无0分）。 （3）付款方式（3分）：付款方式满足采购公告要求（3分），不满足（0分）。 （4）近三年同类型产品销售业绩（7分）：按采购公告要求提供业绩证明材料，以销售合同或中标通知书为准。最少提供一份业绩，每多提供一份得1分，最高得7分。提供用户相关信息（详细的、准确的设备型号、甲方名称、联系人、联系电话）。 （5）交货期（3分）：交货期满足商务要求（3分），交货期比商务要求每延长10日则减少1分，减至0分为止。以上缩短或延长日期不足10日的按照10日计算。 （6）质量保证期（2分）：质量保证期满足采购公告要求（2分），不满足（0分）。 | 具体得分 |
| 3、技术评议 | (1) 基本分（35分）： 响应单位的响应文件中技术响应部分完全满足采购公告的技术要求（35分）。 ★号项为必需满足项，任何一项不满足即视为作废。其余各项，一项不满足扣3分。 | 具体得分 |
|  | (2) 技术方案的完整性（5分）：评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）；（报价资料中有设备完整的方案以及各项参数指标、关键配件型号规格等，且方案包含了技术要求中的所有功能为优，以上有部分缺陷为良好，方案过于简单或功能有缺陷为一般。） | 具体得分 |
|  | (3)技术方案的深度（5分），评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）；（技术方案满足技术要求，且技术方案深度优。实现功能的方案与技术要求有部分偏离但公司能接受为良好。有技术缺陷者为一般。） | 具体得分 |
|  | (4) 技术方案的先进性（5分），评价优异（5-4分），良好（3-2分），一般（1-0）。（部分关键指标优于技术要求、关键配件品质较好或自动化程 度相对较高等为优，良好和一般相对比。） | 具体得分 |
| 4、价格评议 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购公告要求且响应最低的报价（各有效响应单位评估价最低价）为评议基准价。 计算评估价后，评委会将按下列公式计算各响应单位的报价部分得分 PF= 30－（F －Fs）/Fs×Q 注：1、PF为报价部分得分 2、Fs为评议基准价＝各有效响应单位评估价最低价 3、F为合格响应单位报价 4、Q为价格折扣分值＝10 5、计算分数时四舍五入取小数点后两位 6、价格得分最高为30分，最低为0分。 | 具体得分 |

八、联系方式：

联系人：陈先生   电话：13973427676；邮箱：397587201@qq.com 。

说明：所有带★项必须满足，否则有可能将被否决。

日期：2024年01月26日

附件1

## 承诺书

致：湖南天雁机械有限责任公司（采购人）

我方根据已收到的           采购公告文件(采购编号：             )，经研究决定报名参加本次询比或竞价采购项目，并就以下内容分别做出承诺：

  - 我方已理解了该采购文件的全部内容，决定参加询比或竞价采购，并保证按采购公告文件要求完成采购公告标的物的制造、供应、技术服务等全部工作；

  - 我方承诺我方的响应文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

  - 我方承诺我方报价在报价有效期内固定不变；

  - 如果我方中选，我方将按采购公告文件规定的内容和响应文件的相关内容与采购人签订合同，否则我方将承担报价的10%作为采购人的经济损失；

  - 如果我方中选，我方保证基于合同提供的产品或者服务，采购方使用、制造、售、出口等经营活动不会侵犯任何第三方的知识产权；同时由于我方产品发生知识产权争议或纠纷对买受方造成经济损失的，需方有权随时向出卖方提出赔偿要求。

  - 如果我方中选，我方保证在采购公告文件规定的日期内交货；并保证我方的供货标的物及相关服务满足采购公告文件要求，符合国家相关法律法规及标准要求。

| 响应单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 附件2 |

### 响应书

致：湖南天雁机械有限责任公司（采购人）

根据贵方为          的采购公告文件(采购编号：               ), __     ______                   （法定代表人或授权委托人：全名、职务）（经正式授权并）代表响应单位 __     ______                (响应单位名称)，提交下述文件：

1.按采购公告中有关规定要求，提供的相关资料；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方应提供和缴付的货物不含税价款合计为______     ______元，即人民币（大写）__________________元整。

2.我方将按采购公告文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部采购公告文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我方的报价有效期为自响应文件送达截止日起_______天。

5.如果在规定的内部评审时间后，我方在报价有效期内撤回报价，同意贵方将我方列入供方黑名单。

| 响应单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件3                                   报价一览表

采购编号：

项目名称：                                                                       单位：人民币/元

| 序号 | 采购内容/ 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 报价总价（元） | 质保周期 | 交货期 | 交货地点 | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 小写总价 |  | 大写总价 |  |

响应单位名称（盖章）：

响应单位授权代表(签字):	电话：

注: 1、此表一式二份，一份装入响应文件中，另一份应密封标记并单独递交。

2、报价总价为报价一览表中设备费、备品备件费，专用工具和仪器仪表费、特殊工具配件费,安装调试费、检测费、资料费、软件费、培训费、技术服务费、验收等所有费用。

3、上述报价已含按中华人民共和国法律规定应交纳的一切货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

4、以上金额均报不含税金额。

附件4

### 报价分项报价总表

项目名称：                    采购编号：                                       　　　              单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 运输 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 验收 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |

响应单位(盖章):

响应单位授权代表签字:_______________     ____

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购公告文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4、以上金额均报不含税金额。

### 附件5

主要设备清单

采购编号：

项目名称：    　　              　                                                单位：人民币/元

| 品目号 | 主要设备名称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |

响应单位(盖章):

响应单位授权代表签字:_______________     ____

注：1、各响应单位应在本表中根据采购公告文件技术规范书中主要设备技术要求中的品目号填写本项目中的主要设备；

2、以上金额均报不含税金额。

### 附件6

备品备件清单

采购编号：

项目名称：                                                   　　              　  报价单位：人民币/元

| 品目号 | 备 品 备 件 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |

响应单位(盖章):

响应单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件7

专用工具清单

采购编号：

项目名称：                                                            　　         单位：人民币/元

| 品目号 | 专 用 工 具 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本品目号累计合价： |

响应单位(盖章):

响应单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件8

响应单位推荐的选择功能件清单

（供选择，若无此项内容可不填）

1.推荐的选择功能件内容：                                                                             单位：人民币/元

| 品目号 | 选择功能件名称 | 规格型号 | 数量 | 原产地和制造商和厂商 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2．推荐理由：

响应单位(盖章):

响应单位授权代表签字:_______________     ____

注：以上金额均报不含税金额。

### 附件9

### ★法人代表授权书

致：湖南天雁机械有限责任公司

本授权书声明：注册于              （国家或地区）的                   （响应单位名称）的在下面签字的                 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权在下面签字

的           （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就         项目采购的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

（后附法人代表和被授权人身份证正反面复印件）

注：响应文件所有签字部分若均为法人签字，可不必提供本授权书，但需要附加盖公章的法人身份证复印件（正、反面）

响应单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

职务：

被授权人（签字）：

职务：

## （★条款为资格证明文件，务必真实有效且格式正确，否则将可能导致响应文件被否决）

### 各种证件的复印件

包括并不限于：营业执照副本复印件、质量体系认证书，环境管理体系标准认证书，产品生产许可证、安全认证证书、产品鉴定证明书、产品型式试验报告、业绩证明文件、荣誉证书等。

（所有提供的证件复印件应加盖单位公章并注明与原件一致，且内容清楚、可辨）

### 附件10

### 财务状况

包括最近年度经会计师事务所审计的审计报告及加盖会计师事务所公章的财务报表（资产负债表、损益表及现金流量表）、银行资信证明。

| 响应单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

### 附件11

### ★商务偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购公告文件的商务条款 要求 | 响应文件的实际商务条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

响应单位(盖章): ____________________________

响应单位授权代表（签字）： 	电话：

备注：1.本表只填写响应文件中与公告文件商务条款有偏离的内容（包括偏离和优于公告文件商务要求的内容）；响应文件中商务条款与公告文件商务条款要求完全一致的，不用在此表中列出，只需盖章签字，视其为满足响应文件商务条款要求。

2.响应单位必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其报价或中选资格，并按有关规定进行处罚。

3.商务条款参考采购公告文件第五条《商务要求》。

### 附件12

### ★技术条款偏离表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购公告技术条款要求 | 响应文件实际技术条款 | 满足/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将附件14的技术要求逐条响应说明。 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

响应单位(盖章): ____________________

响应单位授权代表签字：____________________ 电话 ：                            。

说明：响应单位应根据其提供的货物和服务，将采购公告文件的要求一一列出至此表，不管有无差异，都须将响应单位的实际技术条款在此偏离表中列出，此表中必须写明实际响应的具体内容；若满足填写“满足”，若偏离填写“偏离”。

附件13                 ★技术方案书及图纸

响应方须根据各自系统的特点并参照采购公告文件技术部分中的内容提出满足用户要求，且更完善、全面、详细的技术规格建议方案。

| 响应单位：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

附件14

## 湖南天雁机械有限责任公司

## 齿轮卷入伤害安全体感设备技术要求

## 1.1功能简介

## 体验齿轮等旋转物体被卷拉的危险性。模拟高速回旋转时齿轮啮合时卷夹体验。旋转设备停机后会因惯性保持旋转，此时也有卷夹风险。体验手动输送木棍及板材及线材和仿真手等夹卷的效果和危害。

## 1.2流程设计

## 将体验设备放置在带有AC220V交流插座的预留位置，插上电源；准备体验时，将设备旋钮开关打开，电源指示灯亮，设备即可通电，等待设备初始化完成；按下启动按钮，齿轮转动时，放入筷子或其他阻碍物，体验齿轮卷入的危害并了解和学习相关安全知识；体验完成后，关闭电源，完成一人一次体验。

## 1.3设备图示

## 1.4 模块功能要求

主要技术指标：额定电压：AC220V/50Hz/10A；额定功率：800W

★规格尺寸：≤800*600*1950mm；重量：150Kg

主要配置:

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齿轮啮合器 | 自行选取 | 台 |
| 2 | 铝型材 | R6030/3060 | 批 |
| 3 | 电气控制板 | 自行选取 | 套 |
| 4 | 亚克力 | 自行选取 | 批 |
| 5 | 福马轮 | 自行选取 | 个 |
| 6 | 内部机械结构组件 | 自行选取 | 批 |

1.5交付周期

交付周期：乙方要在合同之日起10工作日内完成所有设备的设计、制造、运输、安装、调试工作。根据项目的具体需要，甲方可以随时要求乙方汇报当前实际进度并提供相应的制件照片，乙方必须无条件予以配合。

1.7资料提交

设备初验收前乙方应将以下设备相关技术资料提供给甲方：

设备使用说明书；

各设备合格证，主要外购件合格证；

主要零部件清单（含备件、易损件清单及图纸），备件清单及用量；

设备检查、维修、保养手册（含检修保养及异常处理手册）。

1.8质保及售后服务

质保期1年，自设备验收合格投入使用开始计算。质保期乙方负责设备软件的免费升级服务。

质保期内非人为损坏免费维修，免费更换损坏零部件及软件。

质保期内，乙方在接到甲方关于故障通知后2小时内应有回复并在24小时内派专人上门提供维修服务，如由乙方提供设备本身产生的质量问题产生的费用由乙方自行承担；

## 产品在质保期内发生故障，如果在甲方电话、传真和电子邮件发出后2小时不见回复时，视作乙方自愿承担甲方的一切损失；

乙方需承诺质保期满后，更换零部件按成本计价，其余费用由甲方采购供应部与乙方商定，明确在采购合同中。在接到甲方故障通知后24小时内派人到甲方现场处理。

1.9其他

乙方的责任和义务

乙方有义务并无偿的在合同期内接受甲方在合理的时间内所提出的必要的有利于合同项下供货产品的质量的提高和有利于甲方在使用上的改善。

甲方有权调整和修改设备方案，乙方应无偿的接受甲方合理时间内提出的修改意见。

乙方所出售的设备，在设计、制造、各种部件的选用以及辅助和消耗材料方面的使用，都必须严格执行和符合中国国家的有关环保、安全、节能方面的法律法规，凡是违反有关法律法规的状态都将会被拒绝接受，由此而引起的一切后果将由乙方负完全责任。要求乙方研究使用中国国家有关安全、环保、节能国标文件的最新版本，有关标准的执行以最新版本为准。

## 机器人伤害安全体感设备技术要求

## 1.功能要求

## 该设备是机器人伤害安全体感设备，通过机器人作业区域碰撞伤害体验、安全门的联锁功能体验，安全光栅的联锁功能体验，模拟机器人维修过程，需要电源锁闭并挂牌警示。

## 目的：1.1了解机器人对人体产生的机械伤害。

## 1.2了解设备运转的防护措施。

## 注意：设备的运动部位必须设置防护罩、防护网、栏杆、光栅、联锁装置等安全保护措施；旋转设备停机后会因惯性保持旋转，此时也有机器人伤人的风险。

## 2.流程设计

## 将体验设备放置在带有AC220V交流插座的预留位置，插上电源；准备体验时，将设备左侧旋钮开关打开，电源指示灯亮，设备即可通电，等待设备初始化完成；按下启动按钮，观看机器人作业，体验机器人碰撞伤害并了解学习安全方面的知识；体验完成后，关闭电源，完成一人一次体验。

## 3.设备图示

## 4 模块功能要求

主要技术指标额定电压：AC220V/50Hz/10A；额定功率： 500W

★规格尺寸：≤800*600*1950mm ；重量：≤110Kg

主要配置:

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器人 | 自行设计 | 台 |
| 2 | 板卡控制器 | 自行设计 | 套 |
| 3 | 控制软件 | 自行设计 | 套 |
| 4 | 安全光栅 | 1240-30NB | 对 |
| 5 | 亚克力 | 自行设计 | 批 |
| 6 | 福马轮 | 自行设计 | 个 |
| 7 | 内部机械结构组件 | 自行设计 | 批 |

5交付周期

交付周期：乙方要在合同之日起10工作日内完成所有设备的设计、制造、运输、安装、调试工作。根据项目的具体需要，甲方可以随时要求乙方汇报当前实际进度并提供相应的制件照片，乙方必须无条件予以配合。

6资料提交

设备初验收前乙方应将以下设备相关技术资料提供给甲方：

设备使用说明书；

各设备合格证，主要外购件合格证；

主要零部件清单（含备件、易损件清单及图纸），备件清单及用量；

设备检查、维修、保养手册（含检修保养及异常处理手册）。

7质保及售后服务

质保期1年，自设备验收合格投入使用开始计算。质保期乙方负责设备软件的免费升级服务。

质保期内非人为损坏免费维修，免费更换损坏零部件及软件。

质保期内，乙方在接到甲方关于故障通知后2小时内应有回复并在24小时内派专人上门提供维修服务，如由乙方提供设备本身产生的质量问题产生的费用由乙方自行承担；

## 产品在质保期内发生故障，如果在甲方电话、传真和电子邮件发出后2小时不见回复时，视作乙方自愿承担甲方的一切损失；

乙方需承诺质保期满后，更换零部件按成本计价，其余费用由甲方采购供应部与乙方商定，明确在采购合同中。在接到甲方故障通知后24小时内派人到甲方现场处理。

8其他

## 乙方的责任和义务

## 乙方有义务并无偿的在合同期内接受甲方在合理的时间内所提出的必要的有利于合同项下供货产品的质量的提高和有利于甲方在使用上的改善。

## 甲方有权调整和修改设备方案，乙方应无偿的接受甲方合理时间内提出的修改意见。

## 乙方所出售的设备，在设计、制造、各种部件的选用以及辅助和消耗材料方面的使用，都必须严格执行和符合中国国家的有关环保、安全、节能方面的法律法规，凡是违反有关法律法规的状态都将会被拒绝接受，由此而引起的一切后果将由乙方负完全责任。要求乙方研究使用中国国家有关安全、环保、节能国标文件的最新版本，有关标准的执行以最新版本为准。

## 湖南天雁机械有限责任公司

## 机械伤害体验设备技术要求

## 1.1功能简介

## 目的：体验压力机的力量及危害，安全光栅的使用体验。掌握双按钮启动、急停操作。

## 1.2动作流程设计

## 将体验设备放置在带有AC220V交流插座和安置有0.5-0.8Mpa压缩空气的预留位置，插上电源并稳固接入气源；准备体验时，将设备旋钮开关打开，电源指示灯亮，设备即可通电，等待设备初始化完成;将准备好的体验道具放置于体验工作台上；双手同时按下左右两边两个启动按钮，压力机压块快速向下移动致使对道具产生下压破坏力，体验压力机冲压产生的危害并了解和学习相关安全知识；体验完成后，关闭电源，完成一人一次体验。

## 1.3设备图示

## 1.4模块功能要求

## 主要技术指标

## 额定电压：AC220V/50Hz/10A        气压：0.5-0.8Mpa

★ 规格尺寸：≤800*600*2000mm        重量：≤140Kg

主要配置：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气缸 | SDA80-150 | 台 |
| 2 | 安全光栅 | 1240-30NB | 台 |
| 3 | 铝型材 | R6030/3060 | 批 |
| 4 | 电气控制板 |  | 套 |
| 5 | 亚克力 |  | 批 |
| 6 | 福马轮 |  | 个 |
| 7 | 内部机械结构组件 |  | 批 |

1.6交付周期

交付周期：乙方要在合同之日起10工作日内完成所有设备的设计、制造、运输、安装、调试工作。根据项目的具体需要，甲方可以随时要求乙方汇报当前实际进度并提供相应的制件照片，乙方必须无条件予以配合。

1.7资料提交

设备初验收前乙方应将以下设备相关技术资料提供给甲方：

设备使用说明书；

各设备合格证，主要外购件合格证；

主要零部件清单（含备件、易损件清单及图纸），备件清单及用量；

设备检查、维修、保养手册（含检修保养及异常处理手册）。

1.8质保及售后服务

质保期1年，自设备验收合格投入使用开始计算。质保期乙方负责设备软件的免费升级服务。

质保期内非人为损坏免费维修，免费更换损坏零部件及软件。

质保期内，乙方在接到甲方关于故障通知后2小时内应有回复并在24小时内派专人上门提供维修服务，如由乙方提供设备本身产生的质量问题产生的费用由乙方自行承担；

## 产品在质保期内发生故障，如果在甲方电话、传真和电子邮件发出后2小时不见回复时，视作乙方自愿承担甲方的一切损失；

乙方需承诺质保期满后，更换零部件按成本计价，其余费用由甲方采购供应部与乙方商定，明确在采购合同中。在接到甲方故障通知后24小时内派人到甲方现场处理。

1.9其他

## 乙方的责任和义务

## 乙方有义务并无偿的在合同期内接受甲方在合理的时间内所提出的必要的有利于合同项下供货产品的质量的提高和有利于甲方在使用上的改善。

## 甲方有权调整和修改设备方案，乙方应无偿的接受甲方合理时间内提出的修改意见。

乙方所出售的设备，在设计、制造、各种部件的选用以及辅

## 助和消耗材料方面的使用，都必须严格执行和符合中国国家的有关环保、安全、节能方面的法律法规，凡是违反有关法律法规的状态都将会被拒绝接受，由此而引起的一切后果将由乙方负完全责任。要求乙方研究使用中国国家有关安全、环保、节能国标文件的最新版本，有关标准的执行以最新版本为准。